## Slide 1: Победитель
Расстриженков Иван
Васильев Игорь
Notes: З

## Slide 2: RHex
Авторы: Boston Dynamics

## Slide 3: Woodpecker-inspired arm
…
Авторы: Ayato Kanada, Koki Honda, Motoji Yamamoto
Notes: Ходовая база робота имеет возможность переворота.
И чтобы не лишать робота возможности использовать манипулятор в перевернутом состоянии,
как это произошло бы в случае с обычным двухзвенным манипулятором,
Мы решили реализовать гибкий манипулятор на основе данной разработки.

## Slide 4: Концепция

## Slide 5: Манипулятор
Червяк
Центрующая ось червяка
Червячный трос
Центрующая деталь
Блок управления манипулятором
Мотор
Мотор вращения захвата
Захват
Сервомотор открытия/закрытия захвата
Notes: 1.Манипулятор робота состоит из трех натянутых червячных тросов, центрующих их деталей и блока управления манипулятора.
Натяжение тросов осуществляется посредством червячной передачи.
2.Изначально, профиль бусин червячного троса, был спроектирован как зуб соответствующего червяку червячного колеса.
В ходе разработки и печати бусин форма профиля претерпевала изменения.
После ряда проб и ошибок выяснилось, что печать бусины целиком крайне снижает качество получаемой детали, происходило это из-за неравномерной усадки пластика при печати.
Сейчас печать бусин производится по половинами, после чего две половины бусины склеиваются и устанавливаются в манипулятор.
3.Собрав первый прототип манипулятора, мы выявили такие ошибки как:
Центрующие тросы детали, в том исполнении представляли из себя цилиндры, на собранной конструкции было выявлено, что они сильно ограничивают её гибкость.
надо тут добавить про то, что в этих деталях есть пазы, которые не дают детали проворачиваться внутри блока управления, чтобы трос не выходил из зацепления
4.Проанализировал ошибки и недочеты первой модели, был создан второй прототип.
Во втором исполнении манипулятора были внесены такие изменения:
Центрующие детали, благодаря их измененной округлой (может найти правильное название этой таблеточной формы) форме обеспесили большую гибкость конструкции,
Так как возникал эффект "слоновей ноги" и первый слой половины бусины растекался больше остальных - профиль бусин, был изменен вручную, что позволило улучшить сцепление червяка с тросом,
Во избежание люфта червяка при больших радиальных нагрузках была добавлена центрующая ось,
Взяты более мощные моторы.

## Slide 6: Еще раз про манипулятор

## Slide 7: Конструкция
Notes: Собран на основе конструкции из металлического профиля для увеличения жёсткости конструкции. Со всех сторон робот облицован металлическими пластинами, к которым крепятся 6 ходовых моторов. В данный момент находится на стадии детализации. Длина и ширина робота были заданы, исходя из размеров манипулятора

## Slide 8: Еще раз про конструкцию

## Slide 9: Что на данном этапе есть? +планы